全国青少年机器人技术等级考试三级（编程）

模拟试题五

- 单选题（共 30 题，每题 2 分）

1.正常情况下程序中，当引脚4输入电压为2.5V时，串口监视器的返回值为（D）

A、0     B、1   C、512  D、不确定

- 程序中的低电平一般用（A）表示

A、0     B、1   C、0或1  D、2

- 当光照射光敏电阻时，光敏电阻的阻值（B）

A、变大     B、变小   C、不变  D、没有规律

4.电阻的单位是（A）

A、欧姆     B、瓦特   C、伏特  D、安培

5.两节普通干电池并联后电压（A）

A、1.5V     B、3V   C、6V  D、36V

- Arduino UNO或Nano主控板，通过电位器旋转控制舵机的角度，程序运行下列表达不正确的是（C）

- 电位器连接在A1引脚，舵机连接在A0引脚

- 电位器从一端旋转到另一端时，舵机角度在45度和135度之间变化

- 当电位器旋转到中间位置时，舵机停留在45度

- 程序中分别通过变量potVal保存电位器的返回值和映射后的角度

- 下列模块中属于逻辑运算符的是（C）

- B、

C、         D、

8.下列电路图中LED1和LED2为5mm红色LED灯，下列表达正确的是（C）

- LED1和LED2均点亮     B、仅LED1点亮

C、仅LED2点亮            D、LED1和LED2均不亮

9.电路原理图中，LED灯的图示符号（A）

A、     B、

C、     D、

10.如图所示电路，分析灯L1、灯L2及电压表的连接方式，下列选项正确的是（C）

A、LED1和LED2均点亮     B、仅LED1点亮

C、仅LED2点亮            D、LED1和LED2均不亮

11.关于超声波模块说法正确的是（D）

A、超声波传感器返回值是模拟信号

B、Trig引脚是接收引脚

C、Echo引脚是触发引脚

D、超声波传感器所发出的超声波从发射到返回所经历的时间

12.下列流程图常用符号中（A）属于起止框

A、     B、

C、    D、

13.下列属于浮点型数据的是（B）

A、314     B、3.14   C、abc  D、123

- 如下图所示的程序，LED灯和引脚3相连，在2秒钟时间内LED闪烁多少次？（B）

A、20     B、10   C、5  D、3

15.下列模块中属于循环结构的模块（C）

A、

B、

C、

D、

16.读取电位器模块的返回值，下列模块正确的是（A）

A、

B、

C、

D、

17.图示下列程序，串口监视器输出的值为（B）

A、5     B、15   C、10  D、20

18.2018年世界机器人大会举办地点（B）

A、上海    B、北京   C、天津   D、深圳

19.关于二极管的描述正确的是（B）

A、二极管是导体    B、二极管具有单向导通的特性

C、LED不是二极管   D、二极管具有开关和放大的特性

20.模拟输入模块的返回值（D）

A、0    B、1   C、0-255   D、0-1023

- 下左图是一个按键的电路连接的面包板视图，下右图为对应的程序，当按键按下时，串口监视器显示的数字是（A）

A、0    B、1   C、1023   D、不确定

22.下列电路中属于串联电路的是（A）

A、   B、

C、          D、

23.LED灯阳极串联220Ω电阻连接3引脚，阴极连接GND，模块执行后LED的亮度怎么变化（B）

A、最亮    B、熄灭   C、击穿   D、闪烁

24.模块说法正确的是（A）

- 引脚3输出5V电压    B、引脚3输出3V电压

C、引脚3输出0V电压    D、引脚3输出低电平

25.Arduino UNO或Nano主控板，通过电位器旋转控制LED亮度，程序运行下列表达正确的是（C）

- 电位器连接在3引脚，LED连接在A0引脚

- 电位器从一端旋转至另一端时，LED状态从最亮渐变到熄灭一次

- 电位器从一端旋转至另一端时，LED状态从最亮渐变到熄灭四次

- 电位器从一端旋转至另一端时，LED只有亮灭两种状态

- 读取按键值，下列模块正确的是（C）

- 下图中和模块作用相同的模块是（A）

- 下面可以实现延时0.5秒的是（D）

- B.

C.        D.

29.电流的单位是（D）

A、欧姆    B、瓦特   C、伏特   D、安培

30.运行程序，串口监视器窗口输出数值为（C）

A、2    B、3   C、6   D、18

- 多选题（共 5题，每题4 分）

- 根据导电的程度，物质可以分为（ABC）

- 导体     B、半导体    C、绝缘体         D、超导体

- 程序编写的三种逻辑结构（ABD）

- 顺序结构    B、选择结构    C、双分支结构         D、循环结构

- 关于串联电路，下列说法正确的是（ABCD）

- 串联电路中各电路元件沿着单一路径互相连接

- 串联电路中各处的电流相等

- 串联电路两端的电压等于电路中各部分器件两端的电压之和

- 串联电路总电阻等于各电阻之和

4.下列符号哪些表示电源的正极（ABD）

A、V     B、VCC    C、GND         D、5V

5.定义变量时，变量所占用的内存空间是1个字节的有（BD）

A、整数     B、字节    C、小数         D、布尔

- 判断题（共 10题，每题2 分）

- 在电子系统中按照时间及数值连续性分类，将信号分为数字信号和模拟信号   （ √ ）

- 产生电流的三要素是电子，电位差，电压    （×）

- 有源蜂鸣器是指蜂鸣器内部自带电源    （×）

- 碳膜电阻按照色环来标识阻值大小，常见色环标识有四色环和五色环两种（√）

- 并联电路的电压等于通过每个元件的电压的代数和   （×）

- 搭设电路时，可以带电插拔   （×）

- 高低电平分别对应一个电压范围   （√）

- 模块属于选择结构的模块   （×）

- 铜丝是半导体材料   （×）

- LED灯具有单向导电特性   （√）