全国青少年机器人技术等级考试三级（编程）

模拟试题六

- 单选题（共 30 题，每题 2 分）

- 如图所示串口监视器打印出的值为（A）

A、3     B、1   C、2  D、4

- 二极管允许（C）

- 放大电流              B、电流可以从两个方向流过

C、电流只沿一个方向流动  D、电流不能通过

3.经验表明，对人体的安全电压不能高于（C）

A、220V     B、110V   C、36V  D、12V

4.我国家庭的用电电压为（C）

A、180V     B、110V   C、220V  D、380V

- 在模拟输出模块中，赋值的取值范围是（B）

A、0-1     B、0-255   C、0-1023  D、0-1024

- 关于电流和电源，下列说法正确的是（A）

- 在电源的外部，电流从电源的正极流向电源的负极

- 电路中只要有电源就一定有电流

- 电流是由电荷做无规则运动形成的

- 金属导体中的电流方向与电子的移动方向相同

- 以下物质为绝缘体的是（C）

- 铜线     B、盐水    C、纯净水         D、铁板

- 下图所示程序中，模拟输入模块A0引脚的返回值为800时，则串口监视器中显示的item的值为（B）

A、255     B、0    C、500     D、100

- 如图该指令属于哪类编程结构（C）

A、顺序结构     B、循环结构   C、分支（选择）结构     D、嵌套结构

10.以下电路中属于串联电路的是（D）

A、B、C、D、

11.如图程序指令，执行一次循环过程将会在串口监视器上输出几行内容？（C）

A、1     B、3    C、4    D、10

- 四节五号干电池并联后电压为（C）

A、4.5V     B、6V    C、1.5V    D、2V

- 以下说法中，对Arduino表述不正确的是（A）

- 不支持图形化的编程方式     B、指一种微电脑控制板

C、指一种程序开发工具         D、支持使用C语言进行编程

14.是以下哪个定律的表达公式（B）

A、墨菲定律     B、欧姆定律    C、安培定律    D、库仑定律

15.在绘制流程图时，我们用哪种符号表示分支（选择）结构（B）

A、B、C、D、

16.以下电路图中，正确的是（D）

A、a     B、d    C、b    D、c

17.以下电路符号中表示发光二极管的是（C）

A、a     B、b    C、c    D、d

18.下图中，灯泡电阻300Ω，电压表处测得的电压是多少（A）

A、3V     B、2V    C、1V    D、4V

- 以下属于“逻辑”运算符的指令是哪一个（C）

- B、

C、    D、

20.如下面包板搭建中，对应的电路图正确的是（D）

A、a     B、b    C、c    D、d

- 多选题（共 5题，每题4 分）

- 根据导电性能，可以把物质分为（BCD）

A、超导体     B、导体    C、半导体         D、绝缘体

2.三极管中包括哪几部分（ABD）

A、基极     B、集电极    C、接收极         D、发射极

3.以下程序中，不合理的是（AB）

4.一个完整的电路要包括（ABCD）

A、导线     B、电源    C、开关         D、用电器

5.下列那些符号可以表示电源正极（AC）

A、VCC     B、3V    C、V         D、GND

- 判断题（共 10题，每题2 分）

- 发光二极管不分正负极   （ × ）

- 机器人一定要具有人形    （ × ）

- 使用Arduino编程中，10和10.0都是整型  （ × ）

- 光敏电阻属于半导体元器件，受到光照时电阻会大大减小   （ √ ）

- 在电池的内部，电流是从负极流向正极   （ √ ）